Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Башкирский строительный колледж»

Методические указания и задания

на контрольную работу

для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Инженерные сети и оборудование территорий зданий и стройплощадок»

специальность 270103

2010

УТВЕРЖДАЮ

Методист

--------------------    Залесова Н.Ю.

--------   ----------------- 2009

Разработал:

---------------------- /Сенча Н.Л./

Согласовано :

-------------------------- /Степанова М.Ю./

Рецензенты :

--------------------------

--------------------------

Содержание

Введение

1Теплотехнический расчет наружных ограждений

  - Расчет теплопотерь через стену

  - Расчет теплопотерь через окно

  - Расчет теплопотерь через полы

- Варианты заданий

- Экзаменационные вопросы

- Список литературы

Приложение А

Приложение Б

Введение.

Данное пособие разработано для студентов заочного отделения по предмету «Инженерно-техническое обеспечение зданий и сооружений». Предмет изучается 2 семестра, в объеме 20часов лекций. Выполняется одна контрольная работа, которая состоит из 3 теоретических вопросов и задачи. Контрольная работа выполняется в рукописном варианте в тетради или на компьютере. Оформление титульного листа осуществляется в соответствии  с требованиями заочного отделения.

При выполнении работы необходимо определить вариант. Вариант выбирается по последней цифре шифра.

При изучении тем по литературе и при написании контрольной работы следует конспектировать основные правила, выписывать формулы, выводы, вычерчивать схемы систем и инженерно-технического оборудования.

При решении задач следует указывать все формулы и давать пояснения к ним. Все значения указывать с единицами измерений. При необходимости к задачам вычерчивать схемы.

В конце контрольной работы необходимо указать список  используемой литературы.

1 Теплотехнический расчет наружных ограждений.

Теплотехнический расчет проводится для всех наружных ограждений для холодного периода года с учетом района строительства,  условий эксплуатации, назначения здания и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к ограждающим конструкциям и помещению, из условия, что температура на внутренней поверхности tB°C, должна быть выше температуры точки росы tp, °С, но не менее чем на 2-3 °С. Теплотехнический расчет внутренних ограждающих конструкций  (стен, перегородок, перекрытий) проводится при условии, если разность температур воздуха в помещениях более 3 °С.

При определении теплопотерь в первую очередь необходимо определить температуру внутреннего воздуха и наружного. Внутренняя температура  tint     определяется по ГОСТ 30494-96 таблица 1 или 2. Согласно СНиП 23.02-2003 необходимо использовать минимальное значение оптимальной температуры .В таблице 1 приведены  некоторые значения внутренней расчетной температуры.

Таблица 1

Расчетные параметры внутреннего воздуха для жилого здания

|  | Оптимальнаятемпература | Относительная |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещения | внутреннего | влажность внут- |
|  | воздуха | реннего воздуха |
|  | , С | <φв,% |
| Жилая комната, квартира | 20-22 | 50-55 |
| Кухня квартиры, туалет Ванна, совмещенный санузел | 19-21 24-26 | 50-55 50-55 |
| Лестничная клетка в жилом доме | 16 | 50-55 |
| Коридор в квартире Помещения для отдыха и занятий Межквартирный коридор Вестибюль, лестничная клетка, кладовые | 20 20-22 18-20 16-18 | 50-55 |

Примечание. В районах с температурой text = -31 °С и ниже в жилых комнатах надо принимать  расчетную температуру на 2 °С выше табличного значения.

Расчетная температура  наружного воздуха (text ) принимается по СНиП 23.01-99* таблица 1* с обеспеченностью 0,92 (графа 5)

Известно, что строительные материалы являются капиллярно-пористыми телами и интенсивно поглощают влагу из окружающей среды. Следовательно, теплофизические характеристики материалов при расчетах строительных ограждений (расчетные коэффициенты теплопроводности ג  , Вт/(м  С), следует принимать с учетом зоны влажности и влажностного режима помещения. Зона влажности района застройки может быть сухая, нормальная и влажная и определяется по схематической карте территории РФ(приложение А). Влажностный режим помещения бывает сухой, нормальный, влажный и мокрый. Для холодного периода в жилых зданиях принимается режим нормальный, для других помещений он выбирается в зависимости от φ %,  (таблица 2).

Таблица 2

Влажностный режим помещения

| Относительная влажность |  |
| --- | --- |
| внутреннего воздуха (φ,%, | Влажностный режим помещения |
| При t= 12...24 °С |  |
| ср„<50 | Сухой |
| 50 < фв < 60 | Нормальный |
| 60 < фв < 75 | Влажный |
| фв >75 | Мокрый |

С учетом зоны влажности и влажностного режима помещения выбирают условия эксплуатации (А или Б) (таблица 3) для ограждающих конструкций по [СНиП 23.02-2003].

Таблица 3 Условия эксплуатации ограждающих конструкций

| Влажностный режим помещения (по табл.2) | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности |
| --- | --- |
|  | сухой | нормальной | влажной |
| Сухой | А | А | Б |
| Нормальный | А | Б | Б |
| Влажный или мокрый | Б | Б | Б |

Исходя из условий эксплуатации А и Б для материалов ограждающих конструкций значения коэффициента теплопроводности ג выбираются по приложению Б.

  - Расчет теплопотерь через стену.

Теплотехнический расчет через стену выполняется по формуле:

Q=                                                      (1)

где   Af        - площадь стены, м ;

tint         -расчетная температура внутри помещения   С;

text  -          -расчетная температура наружного воздуха, С;

R  -     приведенное сопротивление теплопередаче мС/Вт.

Используемые в настоящее время в практике строительства однослойные и многослойные ограждающие конструкции (стена, покрытие, перекрытие) состоят из однородных и неоднородных слоев, соответственно расчетный коэффициент сопротивления Rопределяется в зависимости от количества слоев.

Рассмотрим методику выполнения теплотехнического расчета однослойной и многослойной ограждающей конструкции стены, состоящей из однослойной и многослойной конструкции покрытия.

При однослойной конструкции R вычисляется по формуле:

R=+                                               (2)

где α – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (таблица 4);

α – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (таблица 5);

δ – толщина ограждающей конструкции, м;

ג – коэффициент теплопроводности .

При многослойной конструкции R вычисляется по следующей формуле:

R=                               (3)

где δ 1, δ 2, …δ n-толщина отдельных слоев ограждающей конструкции, м;

ג 1, ג2,…גn      -  коэффициент  теплопроводности   отдельных   слоев   ограж     дающей       конструкции.

Коэффициент теплопроводности слоев конструкции определяется по СНиП23.02-2003 в зависимости от влажностного режима помещения (таблица 2 данного пособия), зоны влажности (приложение А данного пособия),  условия эксплуатации ограждающей конструкции (таблица 3 данного пособия) и затем по приложению Б данного пособия , по материалу слоя подбирается коэффициент теплопроводности материала.

Таблица 4

Значение коэффициента  внутренней поверхности αв

| Внутренняя поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи а„, Вт/(м2-°С) |
| --- | --- |
| 1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер < 0,3 2. Потолков с выступающими ребрами при > 0,3. 3. Зенитных фонарей | 8,7 |

Та блица 5

Значение коэффициента теплопередачи у наружной поверхности αн

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий а», Вт/(м2-°С) |
| --- | --- |
| 1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 23 |
| 2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |
| 3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |
| 4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6 |

В том случае когда необходимо определить толщину слоя конструкции необходимо рассчитать величину градусо-суток и по таблице 6 с помощью интерполяции подобрать необходимую величину нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередачи .

Градусо-сутки отопительного периода Dd определяются по формуле:

Dd=(tint   -   tht) • zht                                           (4)

где tint    -  расчетная температура внутри помещения   С;

tht      - средняя температура наружного воздуха  С;

zht     -продолжительность отопительного периода, дни.

Средняя температура наружного воздуха определяется по СНиП 23.01-99* таблица 1* графа 12 или 14 в зависимости от средней суточной температуры воздуха . Продолжительность отопительного периода определяется так же по СНиП 23.01-99* таблица 1* графы 11и 13 в зависимости от средней суточной температуры воздуха. Далее по таблице 6 методом интерполяции определяем R req.

Таблица 6

Нормы сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

|  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче |
| --- | --- | --- |
|  | Градусо-сутки отопительного периода, °С • сут. | ограждающих конструкций R req., м °С/Вт |
| Здания и помещения |  | :тен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодным и подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей |
| Жилые, лечеб- | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,35 | 0,25 |
| но-профилактичес- | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,40 | 0,30 |
| кие и детские уч- | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,45 | 0,35 |
| реждения, школы, | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,50 | 0,40 |
| интернаты | 10 000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,55 | 0,45 |
|  | 12 000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,60 | 0,50 |
| Общественные, | 2000 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 0,33 | 0,23 |
| кроме указанных | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,38 | 0,28 |
| выше, администра- | 6000 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 0,43 | 0,33 |
| тивные и бытовые, | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,48 | 0,38 |
| за исключением | 10 000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,53 | 0,43 |
| помещений с влаж- | 12 000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,58 | 0,48 |
| ным или мокрым |  |  |  |  |  |  |
| Производственные | 2000 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,21 | 0,19 |
| с сухим и | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,24 | 0,22 |
| нормальным | 6000 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 0,27 | 0,25 |
| режимами | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,30 | 0,28 |
|  | 10 000 | з,с | ) 4,0 | 3,0 | 0,33 | 0,31 |
|  | 12 000 |  | [ 4,5 | 3,4 | 0,36 | 0,34 |

В зависимости от количества слоев в формулу (2) если один слой или в формулу (3) , если несколько слоев необходимо подставить все известные значения и вычислить толщину неизвестного слоя.

Вычисленное значение должно быть скорректировано в соответствии с требованиями, унификации конструкции ограждений. Толщина наружных стен из кирпичной кладки может приниматься 0,38; 0,51; 0,64; 0,77 м, а наружных стеновых панелей - 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 м.

После выбора общей толщины конструкции м, уточняем фактическое общее сопротивление теплопередаче R о, (м2 -°С)/Вт, для всех слоев ограждения по формуле(3)

и проверяем условие

RоRтр                                              (5)

Требуемое сопротивление (Rтр) проверить по формуле:

Rтр=                                     (6)

где n- коэффициент учитывающий положение наружного ограждения по    отношению к наружному воздуху, принимается по таблице 8;

t- нормируемый температурный перепад принимается по таблице 7.

Таблица 7

Значение нормируемого температурного перепада  tп , °С

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад t , °С, для |
| --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2. Общественные, кроме указанных в п. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | , (tв_-tр), но не более 7 | 0,8(tв_-tр), но не более 6 | 2,5 |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | (tв_-tр) | 0,8(tв-tр) | 2,5 |

Таблица 8

Значение коэффициента n, учитывающего положение наружного ограждения по отношению к наружному воздуху

| Ограждающие конструкции | Коэффициент n |
| --- | --- |
| 1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| 2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне. | 0,9 |
| 3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| 4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| 5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенные ниже уровня земли | 0,4 |

Если условие (5) не выполняется, то чаще всего целесообразен выбор строительного материала с меньшим коэффициентом теплопроводности .

  - Расчет теплопотерь через окно.

При определении теплопотерь через окна необходимо использовать формулу (1), при этом приведенное сопротивление теплопередачи для окна принимается по таблице 9.

Таблица 9 Фактическое приведенное сопротивление окон, балконных дверей и фонарей

|  | Приведенное сопротивление Ro |  |
| --- | --- | --- |
|  | м2 • °С/Вт |
| Заполнение светового проема | в деревянных | в алюми- |
|  | или ПВХ пе- | ниевых пе- |
|  | реплетах | реплетах |
| 1 | 2 | 3 |
| Двойное остекление в спаренных переплетах | 0,4 | _ |
| Двойное остекление в раздельных переплетах | 0,44 | 0,34* |
| Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов |  |  |
| 6 мм) размером: |  |  |
| 194x194x98 | 0,31 (без переплета) |
| 244x244x98 | 0,33 (без переплета) |
| Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 (без переплета) |
| Двойное из органического стекла для зенитных фо- |  |  |
| нарей | 0,36 | - |
| Тройное из органического стекла для зенитных фо- |  |  |
| нарей | 0,52 | — |
| Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 | 0,46 |
| Однокамерный стеклопакет: |  |  |
| из обычного стекла | 0,38 | 0,34 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,51 | 0,43 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,56 | 0,47 |
| Двухкамерный стеклопакет: |  |  |
| из обычного стекла (с межстекольным рассто- |  |  |
| янием 6 мм) | 0,51 | 0,43 |
| из обычного стекла (с межстекольным рассто- |  |  |
| янием 12 мм) | 0,54 | 0,45 |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,58 | 0,48 |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,68 | 0,52 |
| из стекла с твердым селективным покрытием и |  |  |
| заполнением аргоном | 0,65 | 0,53 |
| Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раз- |  |  |
| дельных переплетах: |  |  |
| из обычного стекла | 0,56 | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,65 |  |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,72 | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и за- |  |  |
| полнением аргоном | 0,69 | - |
| Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздель- |  |  |
| ных переплетах : |  |  |
| из обычного стекла | 0,68 | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием | 0,74 | - |
| из стекла с мягким селективным покрытием | 0,81 | - |
| из стекла с твердым селективным покрытием и за- |  |  |
| полнением аргоном | 0,82 | - |
| Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,7 | - |
| Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,74 |  |
| Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0,8 | _ |

Примечания:

1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25.

2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях.

3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха.

1.3 Расчет теплопотерь через полы.

При расчете теплопотерь через полы необходимо помещение разделить на зоны через каждые 2 метра. Зоны откладываются от каждой наружной стены. Первые три зоны через 2 метра , а последняя остаток.

Основные теплопотери через пол определяются по формуле (1) с учетом площади каждой зоны и разных коэффициентов сопротивления для каждой зоны. Соответственно формула (1) преобразуется и принимает вид:

Q =                          (7)

Коэффициент сопротивления Ro зависит от конструкции пола. Рассмотрим несколько вариантов расчета Ro .

1. Полы не утепленные с ג

R

R

R

R

2. Полы утепленные с ג

R

R

R

R

3. Полы на лагах

R

R

R

R

Сопротивление замкнутых воздушных прослоек принимается по таблице 9

Таблица 9

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек RBп

| Толщина | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки |
| --- | --- |
| воздушной |  |  |  |  |
| прослойки, | горизонтальной при потоке теп- |  | горизонтальной при потоке те- |
| м | лоты снизу вверх и | и вертикальной | плоты сверху вниз |
|  |  | температуре воздуха в прослойке |
|  | положительная | отрицательная | положительная | отрицательная |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 |  | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 |  | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 |  | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 |  | 0,17 | 0,22 |
| 0,10 | 0,15 | 0,18 |  | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 |  | 0,19 | 0,24 |
| 0,20-0,30 | 0,15 | 0,19 |  | 0,19 | 0,24 |

2. Варианты заданий.

Вариант 0.

- Виды систем центрального отопления(естественная и принудительная циркуляция)  и принцип их действия.

- Классификация систем внутреннего водоснабжения .Системы холодного водоснабжения зданий.

- Принцип действия естественной вентиляции. Дефлектор.

Задача.

Рассчитать основные теплопотери  жилого помещения расположенного на первом этаже жилого дома в городе Уфе. Стена выполнена из кирпича керамического пустотного плотностью 1300 кг/м на цементно-песчаном растворе, толщина стены 510 мм. С внешней стороны слой сложной штукатурки толщиной 15 мм, с внутренней стороны слой известково-песчаной штукатурки толщиной 25 мм. Площадь стены 12 м , площадь окна 1,55 мв качестве остекления используется двойное остекление в спаренных переплетах, в помещении одна наружная стена, размеры помещения 3,5 х 4,0 м. Полы на лагах , высота лаг 10 см, полы выполнены из сосны со срезом вдоль волокна, толщина досок 40 мм.

Вариант 1.

- Системы водяного отопления с естественной циркуляцией. Виды и схемы систем, достоинства и недостатки.

- Арматура на внутренней системе водоснабжения. Трубопроводы для внутреннего водоснабжения.

- Принудительная система вентиляции. Виды вентиляторов. Способы их установки.

Задача.

Определить площадь поверхности нагрева и количество секций , радиатора М-140-АО-300, в жилой комнате, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, система отопления двухтрубная с нижней разводкой, циркуляция насосная, присоединение прибора сверху-вниз.

Нагревательный прибор установлен без ниши, А=40мм, теплопотери 1800ккалл/ч, температура внутри помещения 18оС, температура горячей воды 95оС, температура охлажденной воды 85оС.

Вариант 2.

- Системы парового отопления. Виды и схемы паровых систем отопления, достоинства и недостатки паровых систем отопления.

- Естественная вентиляция малоэтажных  и многоэтажных зданий. Основные элементы и их назначение.

- Горячее водоснабжение зданий. Схемы горячего водоснабжения. Основные элементы и их назначения.

Задача.

Рассчитать основные теплопотери в помещении административного здания с расчетной внутренней температурой 18 С, нормальной влажностью, город  Пермь, расположенном на втором этаже 3-х этажного здания. Стены выполнены из керамзитобетона на керамзитовом песке плотностью 1000 кг/м, толщина стены 250 мм. В качестве утеплителя используются маты минераловатные прошивные плотность 125 кг/м, толщина мат 100 мм. Для внутренней облицовки – доска сосновая со срезом вдоль волокна, толщина доски 15 мм. В помещении 2 наружные стены, размеры помещения 3,5х4,2 м, площадь стен 42,5 м, размеры окна 1,25х1,25 м, в помещении 2 окна, в качестве остекления используется однокамерный пакет из обычного  стекла.

Вариант 3.

- Нагревательные приборы. Виды. Достоинства и недостатки. Способы присоединения нагревательных приборов.

- Очистка воды на хозяйственно-питьевые нужды. Требования к качеству воды.

- Вентиляция. Способы обработки воздуха, сооружения , их достоинства и недостатки.

Задача.

Определить площадь поверхности нагрева и количество секций , радиатора М-140-АО, в жилой комнате, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, система отопления двухтрубная с верхней разводкой, циркуляция насосная, присоединение прибора снизу -вверх

Нагревательный прибор установлен без ниши, А=80мм, теплопотери 1000ккалл/ч, температура внутри помещения 18оС, температура горячей воды 95оС, температура охлажденной воды 77оС.

Вариант 4.

- Кондиционирование воздуха. Классификация систем кондиционирования.

- Газоснабжение здания. Правила прокладки трубопроводов в здании. Арматура на внутренней сети газоснабжения.

- Мусороудаление. Способы мусороудаления.

Задача.

Рассчитать толщину ограждающей конструкции выполненной из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе

Дополнительные условия: жилая комната, город Белорецк.

Вариант 5.

- Водосток наружный и внутренний. Достоинства и недостатки. Материал       используемый для возведения наружного и внутреннего водостока.

- Водомерный узел. Основные элементы. Виды и принцип работы. Виды счетчиков.

- Наружное водоснабжение. Нормы водопотребления. График водопотребления.

Задача.

Определить площадь поверхности нагрева и количество секций , радиатора РД-90 , в жилой комнате, расположенной на первом  этаже пятиэтажного дома, система отопления двухтрубная с верхней разводкой, циркуляция насосная, присоединение прибора сверху-вниз

Нагревательный прибор установлен в нише , А=100мм, теплопотери 2000ккалл/ч, температура внутри помещения 18оС, температура горячей воды 95оС, температура охлажденной воды 60оС.

Вариант 6.

- Наружные сети водоснабжения. Арматура на наружной сети. Водопроводные колодцы, их устройство.

- Газоснабжение населенного пункта. Прокладка наружной сети.

- Системы и схемы наружной канализации.

Задача .

Рассчитать основные теплопотери в помещении расположенном на первом этаже административного здания. Стена выполнена из пенобетона плотность 800 кг/м , толщина стены 250 мм, с внутренней стороны слой утеплителя маты минераловатные  плотность 125 кг/м , толщиной 100 мм. В качестве отделки используется гипсокартон  , коэффициент теплопроводности принять 0,23 вт/м2С,толщина гипсокартона 10 мм. Площадь стены 18,5 м2    , размер окна 1,25х1,25 м , в помещении одна наружная стена , размеры помещения 7х3,5 м. В качестве остекления используется двойное остекление в раздельных переплетах. Полы выполнены на лагах , высота лаг 50 мм, толщина досок 40 мм, доски из сосны со срезом вдоль волокна.

Вариант 7.

- Системы и схемы горячего водоснабжения, основные элементы и принцип действия.

- Схема наружного водоснабжения населенного пункта. Водонапорная башня и её назначение.

- Классификация систем вентиляции. Достоинства и недостатки естественной и принудительной вентиляции. Устройство воздуховодов.

Задача.

Рассчитать основные теплопотери  жилого помещения расположенного на втором этаже 5-тиэтажного жилого дома в городе Уфе. Стена выполнена из кирпича керамического пустотного плотностью 1200 кг/м на цементно-песчаном растворе, толщина стены 510 мм. С внешней стороны слой сложной штукатурки толщиной 15 мм, с внутренней стороны слой известково-песчаной штукатурки толщиной 25 мм. Площадь стены 22 м , площадь окна 1,55 мв качестве остекления используется двойное остекление в спаренных переплетах. В помещении две наружные стены, размеры помещения 3,5 х 4,0 м.

Вариант 8.

- Системы противопожарного водоснабжения . Сплинклерные и дренчарные установки.

- Наружная канализационная сеть. Основные элементы сети .Канализационные колодцы.

- Районные котельные. Их устройство.

Задача.

Рассчитать основные теплопотери  жилого помещения расположенного на первом этаже жилого дома в городе Уфе. Стена выполнена из кирпича  глиняного обыкновенного  1800 кг/м на цементно-песчаном растворе, толщина стены 510 мм. С внешней стороны слой известково–песчаной  штукатурки толщиной 25 мм, с внутренней стороны слой цементно-песчаной штукатурки толщиной 20 мм. Площадь стены 2 0м , площадь окна 1,55 мв качестве остекления используется двойное остекление в спаренных переплетах, в помещении одна наружная стена, размеры помещения 3,5 х 4,0 м. Полы на лагах , высота лаг 10 см, полы выполнены из сосны со срезом вдоль волокна, толщина досок 40 мм.

Вариант 9.

- Панельно-лучистое отопление. Устройство , достоинства и недостатки.

- Влияние влаги на свойства ограждающей конструкции. Коррозия. Методы борьбы.

- Параметры расчета канализационной сети. Гидравлический расчет.

Задача.

Определить площадь поверхности нагрева и количество секций , радиатора М-140-АО, в жилой комнате, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, система отопления двухтрубная с верхней разводкой, циркуляция насосная, присоединение прибора сверху-вниз

Нагревательный прибор установлен без ниши, А=80мм, теплопотери 1800ккалл/ч, температура внутри помещения 19оС, температура горячей воды 92оС, температура охлажденной воды 76оС.

3.Экзаменационные вопросы .

- Микроклимат помещения. Параметры микроклимата

- Оптимальные и нормальные параметры микроклимата.

- Виды теплопередач.

- Передача тепла через плоскую стенку.

- Теплоустойчивость ограждений и помещений. Массивность.

- Влияние влаги на качество ограждений.

- Определение теплопотерь через полы. Понятие о не утепленных полах.

- Системы отопления : цель и задачи. Теплопотребление. Отопительный сезон.

- Водяные системы отопления. Их классификация.

- Схема и принцип действия водяных систем отопления с естественной циркуляцией. Расширительный бак.

- Виды и схемы водяных систем отопления с естественной циркуляцией. Их достоинства и недостатки.

- Водяные системы отопления с искусственной циркуляцией. Их недостатки и достоинства.

- Паровые системы отопления . Классификация . Достоинства и недостатки СПО.

- Виды системы парового отопления и принцип действия.

- Основные типы нагревательных приборов. Их достоинства и недостатки.

- Принцип  расчета и подбора нагревательных приборов. Эквивалентный квадратный метр.

- Размещение и установка нагревательных приборов. Запорная арматура.

- Теплоснабжение населенных пунктов. ТЭЦ.

- Принцип присоединения системы горячего водоснабжения, отопления к тепловой сети

- Основные задачи систем вентиляции. Источники выделения вредностей. Воздухообмен, кратность воздухообмена.

- Классификация систем вентиляции.

- Принцип действия систем естественной вентиляции. Дефлектор.

- Система вытяжной аэрации жилых зданий.

- Конструктивные особенности естественной вентиляции. Воздуховоды.

- Основные элементы механической вентиляции. Конструктивные особенности. Достоинства и недостатки. Способы установки вентиляторов.

- Обработка воздуха . Оборудование для обработки воздуха.

- Водоснабжение. Режим движения жидкости. Потери напора

- Система внутреннего водоснабжения. Схема водоснабжения . классификация внутреннего водоснабжения

- Ввод. Водомерный узел.

- Арматура внутренней водопроводной сети.

- Повысительное оборудование

- Противопожарный водопровод. Автоматические установки пожаротушения .

- Системы наружного водоснабжения. Классификация .

- Удельные расходы. Норма водопотребления.

- График водопотребления . Коэффициенты неравномерности.

- Наружное водоснабжение. Классификация  систем наружного водоснабжения

- Схема основных сооружений системы наружного водоснабжения.

- Насосы. Насосные станции 1 и 2 подъёма.

- Арматура наружной сети водоснабжения. Колодцы .

- Поливочный водопровод.

- Очистка питьевой воды.

- Канализация . Виды сточных вод .

- Классификация системы канализации. Станция перекачки.

- Трассировка канализационной сети.

- Канализационные колодцы.

- Расчетные параметры сети

- Способы очистки сточных вод

- Система внутренней канализации. Трубы.

- Водосток. Наружный и внутренний.

- Требования, предъявляемые к качеству выпускаемой воды.

- Мусороудаление.

- Газоснабжение зданий.

- Газоснабжение населенных пунктов.

4.Список литературы.

1. Еремкин И.А., Королева Т.И. Тепловой режим зданий. Ростов н/Д:Феникс, 2008-363 с.

2. ГОСТ30494. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

3. СНиП 23.01-99*. Строительная климатология.

4. СНиП 23.02-2003. Строительная теплотехника.

Продолжение прил. Б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Шлакопемзо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пено- и шлакопем- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зогазобетон | 1600 | 0,84 | 0,47 | 8 | 11 | 0,63 | 0,70 | 9,29 | 10,31 | 0,09 |
| 43. То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 8 | 11 | 0,52 | 0,58 | 7,90 | 8,78 | 0,098 |
| 44. -"- | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 11 | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 |
| 45. -"- | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 11 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 |
| 46. -"- | 800 | 0,84 | 0,17 | 8 | 11 | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 |
| 47. Бетон на до- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менных гранулиро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ванных шлаках | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,70 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
| 48. То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
| 49. -"- | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
| 50. -"- | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
| 51. Аглопоритобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тон и бетоны на то- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пливных (котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,70 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
| 52. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
| 53. -"- | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
| 54. -"- | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
| 55. -"- | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
| 56. Бетон на золь- | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| ном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| 57. То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
| 58. То же | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,30 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
| 59 Вермикулитобе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | — |
| 60. -"- | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
| 61.-"- | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
| 62. -"- | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
| Г. Бетоны ячеис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Газо- и пено- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бетон, газо- и пено- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силикат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
| 64 То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
| 65.-"- | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 66 | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 67. -"- | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 | ОД 1 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
| 68. Газо- и пенозо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1120 п | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
| 69. То же | и 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
| 70. -"- | 800 | 0,84 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 |
| Д. Цементные, из- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вестковые и гип- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| совые растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Цементно-пес- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 |
| 72. Сложный (пе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сок, известь, це- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
| 73. Известково-пес- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
| 74. Цементно-шла- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,00 | 8,11 | 0,11 |
| 75. То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
| 76 Цементно-пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| литовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
| 77. То же | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
| 78. Гипсоперлито- | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
| вый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. Поризованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гапсоперлитовый | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
| 80. То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 |
| 81. Плиты из гипса | 1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,47 | 6,01 | 6,70 | 0,098 |
| 82. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,29 | 0,35 | 4,62 | 5,28 | 0,11 |
| 83. Листы гипсовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обшивочные (сухая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штукатурка) | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
| II. Кирпичная клад- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ка и облицовка при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Кирпичная клад- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ка из сплошного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. Глиняного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обыкновенного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 530-80) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно-песчаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | 0,11 |
| 85. Глиняного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обыкновенного на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шлаковом растворе | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,70 | 0,12 |
| 86. Глиняного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обыкновенного на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перлитовом рас- | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,70 | 8,08 | 9,23 | 0,15 |
| творе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение прил. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. Силикатного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 379-79) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно-песчаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворе | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | 0,11 |
| 88. Трепельного | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 | 0,19 |
| (ГОСТ 648-73) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно-песчаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. То же | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 | 0,23 |
| 90. Шлакового на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цементно-песчаном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворе | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,70 | 8,12 | 8,76 | 0,11 |
| Б. Кирпичная клад- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ка из кирпича ке- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рамического и сили- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| катного пустотно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Керамического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пустотного плотно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стью 1400 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (брутто) на цемент- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но-песчаном раст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воре | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
| 92. Керамического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пустотного плотно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стью 1300 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (брутто) на цемент- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но-песчаном рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| творе | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
| 93. Керамического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пустотного плотно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стью 1000 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (брутто) на цемент- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но-песчаном рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| творе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
| 94. Силикатного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одиннадцатипус- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тотного на цемент- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но-песчаном рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| творе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
| 95. Силикатного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| четырнадцатипус- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тотного на цемент- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| но-песчаном раст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воре | 1400 | 0,88 | 0,52 | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 | 7,93 | 9,01 | 0,14 |
| В. Облицовка при- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. Гранит, гнейс и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
| 97. Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
| 98. Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,70 | 0,06 |
| 99. То же | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 3 | 0,93 | 1,05 | 10,85 | 11,77 | 0,075 |
| 100. -"- | 1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 | 9,06 | 9,75 | 0,09 |
| 101.-"- | 1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 | 7,42 | 7,72 | 0,11 |
| Ю2.Туф | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
| 103. То же | 1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 | 0,70 | 0,81 | 9,61 | 10,76 | 0,083 |
| 104.-"- | 1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 | 7,81 | 9,02 | 0,09 |
| 105.-"- | 1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 | 6,64 | 7,60 | 0,098 |
| 106.-"- | 1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 | 5,55 | 6,25 | 0,11 |
| 107.-"- | 1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 | 4,20 | 4,80 | 0,11 |
| III. Дерево, изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из него и других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природных органи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ческих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. Сосна и ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперек волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 8486-66**, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9463-72*) | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
| 109.Сосна и ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вдоль волокон | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | . 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
| ПО.Дуб поперек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| волокон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 9462-71* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 2695-83) | 700 | 2,30 | 0,10 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,00 | 5,86 | 0,05 |
| 111. Дуб вдоль во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| локон | 700 | 2,30 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,30 |
| 112. Фанера кле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| еная | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
| (ГОСТ 3916-69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. Картон обли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цовочный | 1000 | 2,30 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,20 | 6,75 | 0,06 |
| 114. Картон строи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельный много- | 650 | 2,30 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
| слойный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 4408-75*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. Плиты дре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весноволокнистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и древесно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стружечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 4598-74*, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 10632-77*) | 1000 | 2,30 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,70 | 0,12 |
| 116.То же | 800 | 2,30 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 |
| 117. Шиты древес- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новолокнистые и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| древесно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стружечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 4598-74*, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 10632-77*) | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 118.То же | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |
| 119.-"- | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| 120.Плиты фибро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| литовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 8928-81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и арболит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 19222-84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на портландцемен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| те | 800 | 2,30 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | 6,17 | 7,16 | 0,11 |
| 121. То лее | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 4,63 | 5,43 | 0,11 |
| 122. -"- | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 123. -"-- | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 2,56 | 2,99 | 0,30 |
| 124.Плиты камы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шитовые | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
| 125.То же | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
| 126. Шиты тор- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фяные теплоизоля- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 4861-74) | 300 | 2,30 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
| 127 То же | 200 | 2,30 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,60 | 1,71 | 0,49 |
| 128.Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,30 | 1,47 | 0,49 |
| 1\'.Тенло1полици- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| онные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Минсраловатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и стекловолок- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. Маты минсра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ловатные прошив- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 21880-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и на синтетическом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,30 |
| 130. Го же | 75 | 0,84 | 0,052 | 2 |  | 0,06 | 0,064 | 0,55 | 0,61 | 0,49 |
| 131.-"- | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |

Продолжение прил. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. Плиты мягкие, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полужесткие и же- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сткие мине- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| раловатные на син- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тетическом и би- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тумном связующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 9573-82, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 10140-80. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 12394-66) | 350 | 0,84 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 | 0,38 |
| 133.То же | 300 | 0,84 | 0,084 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 | 0,41 |
| 134.-"- | 200 | 0,84 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,49 |
| 135. -"- | 100 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 | 0,56 |
| 136.-"- | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,60 |
| 137. Плиты минера- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ловатные повы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шенной жесткости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на органофосфат- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ном связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 21-РСФСР-З- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72-76) | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 094 | 1,01 | 0,45 |
| 138.Плиты полу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жесткие минерало- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ватные на крах- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мальном связу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ющем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 400-1-61-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосгорисполкома) | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,38 |
| 139.Тоже | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,70 | 0,78 | 0,38 |
| 140.Плиты из стек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лянного шта- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пельного волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на синтетическом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,44 | 0,50 | 0,60 |
| 141. Маты и полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из стеклянного во- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| локна прошивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,80 | 0,90 | 0,53 |
| Б. Полимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. Пенополисти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 6-05-11-78-78) | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
| 143 .То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 | 0,05 |
| 144. Пенополисти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 15588-70*) | 40 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0,05 |
| 145.Пенопласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПХВ-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 6-05-1179-75) и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
| 146.То же | 100 и | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,80 | 0,23 |
|  | менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 Пенополиуре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ В-56-70, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 67-9875. | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | 0,05 |
| ТУ 67-87-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148.То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 | 0,55 | 0,05 |
| 149. -"- | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,42 | 0,05 |
| 150.Плиты из ре- | 100 | 1,68 | 0,047 | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,85 | 1,18 | 0,15 |
| зольнофенолфор- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мальдегидного пе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нопласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ' 20916-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. То же | 75 | 1,68 | 0,043 | 5 | 20 | 0,05 | 0,07 | 0,72 | 0,98 | 0,23 |
| 152.-"- | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,05 | 0,064 | 0,59 | 0,77 | 0,23 |
| 153.-"- | 40 | 1,68 | 0,038 | 5 | 20 | 0,041 | 0,06 | 0,48 | 0,66 | 0,23 |
| 154.Перлито- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пластбетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 155.То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 156.Перлитофос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фогелевые изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 21500-76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,20 |
| 157. То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,10 | 1,43 | 0,23 |
| В. Засыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. Гравий керам- | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,60 | 0,21 |
| зитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ9759-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159.Тоже | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,20 | 2,62 | 2,91 | 0,23 |
| 160.-"- | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | 0,24 |
| 161.-"- | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 162.-"- | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,30 | 0,26 |
| 163. Гравий шун- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гизитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | 3,28 | 3,68 | 0,21 |
| 164.То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | 2,54 | 2,97 | 0,22 |
| 165.-"- | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 2,03 | 0,23 |
| 166.Щебень из до- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менного шлака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 5578-76), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шлаковой пемзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 9760-75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и аглопорита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 11991-83) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | ,3,83 | 0,21 |
| 167. То же | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,70 | 2,98 | 0,23 |
| 168.-"- | 400 | 0,84 | 1,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 |
| 169.Щебень и песок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из перлита вспу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ченного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ! 0832-83) | 600 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,111 | 0,12 | 2,07 | 2,20 | 0,26 |
| ПО.То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,09 | 1,50 | 1,56 | 0,30 |
| 171.-"- | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 172.Вермикулит | 200 | 0,84 | 0,076 | 1 | 3 | 0,09 | 0,11 | 1,08 | 1,24 | 0,23 |
| вспученный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 12865-67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173.То же | 100 | 0,84 | 0,064 | I | 3 | 0,076 | 0,08 | 0,70 | 0,75 | 0,30 |
| 174.Песок для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
| Г. Пеностекло или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газостекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. Пеностекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или газостекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ТУ21-БССР-86-73) | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0,02 |
| 176.То же | 300 | 0,84 | 0,09 | I | 2 | 0,11 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | 0,02 |
| 177.-"- | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 1,01 | 1,10 | 0,03 |
| V. Материалы кро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вельные, гид- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| роизоляционные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| облицовочные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рулонные покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Асбестоцемен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. Листы асбес- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тоцементные плос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кие (ГОСТ 18124- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75*) | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
| 179.То же | 1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | 6,14 | 6,80 | 0,03 |
| Б. Битумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180.Битумы неф- | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,80 | 6,80 | 0,008 |
| тяные строитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ные и кровельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 6617-76*, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 9548-74*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181.То же | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | 0,008 |
| 182. -"- | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 | 0,008 |
| 183 .Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 9128-84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 | 0,008 |
| 184. Изделия из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вспученного пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лита на битумном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 16136-80) | 400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 2,45 | 2,59 | 0,04 |
| 185. Изделия из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вспученного пер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лита на битумном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| связующем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 16136-80) | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0.099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
| 186. Рубероид |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. |
| (ГОСТ 10923-82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прил. |
| Пергамин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11* |
| (ГОСТ 2697-83). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 10999-76*) | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 |  |
| В. Линолеумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 Линолеум поли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виншклоридный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многослойный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 14632-79) | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
| 188.То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 7,52 | 7,52 | 0,002 |
| 189. Линолеум по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ливинилхлоридный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тканевой подос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 8,22 | 8,22 | 0,002 |
| 190.То же | 1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 7,05 | 7,05 | 0.002 |
| 191.-"- | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 | 0,002 |
| VI. Металлы и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.Сталь стерж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| невая арматурная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 10884-81) | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 | 0 |
| 193 .Чугун | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 | 112,5 | 0 |
| 194.Алюминий | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 | 187,6 | 0 |
| (ГОСТ 22233-83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195.Медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 859-78*) | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
| 196. Стекло оконное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ГОСТ 111-78) | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |

Примечания:

1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле:

s= 0,277A-Y0(-o +0,0419w) ,

где Xq, yo, со, w принимают по соответствующим графам настоящего приложения.

2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.