Министерство образования Республики Башкортостан

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Башкирский архитектурно-строительный колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К

ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1

Дисциплина: Инженерная графика

# для студентов заочного отделения

Специальность 270802 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

2013

| «Одобрено» На заседании предметно-цикловой.комиссии специальности 270802 «СиЭЗиС» Протокол №__от __2013 г Председатель цикловой комиссии __________М.Ю.Степанова | Методические указания составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
| --- | --- |
| «Согласовано» Руководитель МС ______ Н.В. Дмитриева «_____» ________2013г Разработала преподаватель __________Л.Я. Мунасипова «_____» __________2013г | « «Утверждаю» Зам. директора по УМР _______ Д.А. Степанов «_____» ________2013г Рецензенты: Преподаватель __________В.Е.Белецкая «_____» __________2013г Генеральный директор ОАО «ГлавБашСтрой» __________В.И.Аракелян «_____» __________2013г |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины. | 4 |
| 2. | Общие методические указания к выполнению контрольных графических работ. | 5 |
| 3. | Информационное обеспечение обучения. | 6 |
| 4. | Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» | 7 |
| 5. | Вопросы для самопроверки. | 12 |
| 6. | Методические указания и рекомендации по выполнению контрольной работы №1 | 14 |
| 7. | Контрольная работа №1 | 22 |
| 7.1 | Задание №1 - «Нанесение размеров» | 22 |
| 7.2 | Задание №2 - «Контур детали» | 24 |
| 7.3 | Задание №3 - «Модель 1» | 28 |
| 7.4 | Задание №4 - «Модель 2» | 31 |
| 7.5 | Задание №5 - «Модель с разрезом» | 35 |
| 7.6 | Задание №63 - « Сложные разрезы» | 40 |
| 7.7 | Задание №73 - «Сборочный чертеж соединения» | 43 |

ВВЕДЕНИЕ

Чертёж является основным документом, по которому может быть построено сооружение, изготовлено любое изделие. Техник строительной специальности должен уметь излагать свой технический замысел в виде чертежа и читать чертёж, т.е. получить по готовому чертежу полное представление о форме и конструктивных особенностях запроектированного сооружения.

Цель изучения предмета инженерной графики — привить навыки выполнения и чтения чертежей, научить пользоваться соответствующими стандартами и справочными материалами, подготовить студентов к выполнению и оформлению чертежей курсовых проектов.

Задача предмета - научить выполнять и читать чертежи, для чего необходимо получить навыки в работе с чертёжными инструментами, изучить приёмы геометрических построений, основные положения начертательной геометрии, правила и условности в чертежах, установленных Государственными стандартами

(ГОСТ) - Единой системой конструкторской документации [ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства (СПДС).

Успешно выполнить эти задачи невозможно без стремления к самообразованию и самостоятельности в получении необходимых знаний, особенно при заочной форме обучения, ко горал предопределяет освоение большого объёма знаний и самостоятельное выполнение домашних заданий вне учебной аудитории.

1 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной графики;

(выполнять графические построения деталей различных контуров, оформлять чертежи чертёжным шрифтом, пользоваться масштабами, наносить размеры; применять необходимое количество видов разрезов, сечений при выполнении чертежей деталей в соответствии с	действующими стандартами

единой системой конструкторской документации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации

- способы графического представления пространственных образов схем;

- (способы проецирования, проецирование геометрических тел, построение разверток, сечений и аксонометрических проекций);

- стандарты единой конструкторской документации

(правила выполнения и оформления рабочих и сборочных чертежей изделий] ,

2. ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

К  ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  ГРАФИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  № 1

После изучения разделов программы выполняются две контрольные работы. Контрольная работа №1 выполняется в первом семестре, контрольная работа №2 - во втором.

Выполненную работу необходимо высылать на рецензию в установленные графиком сроки и в полном комплекте. Перед отправлением работы на рецензию студент должен тщательно проверить свои чертежи. В случае неправильного выполнения одного или нескольких чертежей, эту контрольную графическую работу надо высылать на повторную рецензию вместе с раннее зачтёнными и не зачтёнными чертежами и рецензиями. Указания рецензента стирать не разрешается. Если студент, изучая материал, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, следует обратиться за консультацией к преподавателю.

Контрольные работы составлены по шестнадцати вариантной системе.

Вариант графических работ определяется двумя последними и цифрами шифра студента. Например, для студента, имеющего шифр 1557, номер варианта 57, задания, которые он должен выполнить находим в таблице в клетке на пересечении строки 5 со столбцом 7, т е. вариант для контрольных работ по инженерной графике будет - 6.

Варианты заданий	               Таблица 1.

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |

При выполнении заданий по инженерной графике в контрольной работе №1и №2 применяют следующие Государственные стандарты:

ГОСТ 2.104 -68 Основные надписи;

ГОСТ 2.301-68 Форматы;

ГОСТ 2.303-68 Линии;

ГОСТ 2.302 -68 Масштабы;

ГОСТ 2.304-81 Шрифт;

ГОСТ 2.305-68 Изображения;

ГОСТ 2.306 -68 Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертеже. ГОСТ 2.307 - 68 Нанесение размеров и предельных отклонений;

ГОСТ 2.317 -68 Аксонометрические проекции;

ГОСТ 2,316-68 Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований;

ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы;

ГОСТ 8724-81 Резьба метрическая,

ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения строительных рабочих чертежей.

3 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Боголюбов С.К., Инженерная графика. - М., изд. Машиностроение, 2007 - 334с

2. Боголюбов. С.К., Индивидуальные задания по инженерной графике. - М., Высшая школа, 2010 -277 с.

3. Кириллов. А.Ф., Черчение и рисование: Учебник для техникумов. - М.

Высшая школа, 2008 - 375 с.

4. ЕСКД. Основные положения. - М. Издательство стандартов, 1985. - 343 с

5. ГОСТ 21.1101-$?. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6. ГОСТ 21.501 - 93. СПДС. Правила выполнения архитектурно- строительных чертежей.

7. ГОСТ 21.205 - 93. СПДС. Условные графические обозначения санитарно-технических устройств.

Дополнительные источники:

1. Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П., Строительное черчение. -

М. Архитектура - С, 2007 - 377 с.

2. Миронова, Р.С., Миронов. Б.Г., Сборник заданий по инженерной графике.

М., Высшая школа, 2008 - 156 с.

3.  Миронова Р.С., Миронов. Б.Г., Инженерная графика. - М., Высшая школа,

2008 . -280 с.

Интернет-ресурсы:

1.  http://spisok-literaturi.ru/inzhenemaya-grafika-spisok-literaturyi_25.html

2.  http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=l 1 l&curs=175&title=14

3.  http://www.goodreads.ru/books/2054233/default.aspx.partner=yandex

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Общие правила оформления чертежей |  | 20 |  |
| Тема 1.1.Форматы. Основная рамка и основная надпись. Линии чертежа | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Входная контрольная работа. Введение. ЕСКД. |  | 1 |
|  | 2 | ГОСТ 2.301-68 «Форматы ». Принцип получения основных форматов, размеры, обозначения, основная надпись по ГОСТ 2.104-68, её оформление, заполнение. |  | 1 |
|  | 3 | ГОСТ 2.303-68 « Линии », название, назначение, начертание, толщина линий. Основные правила и требования вычерчивания линий. |  | 1 |
| Тема 1.2. Шрифты чертежные | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  |  | ГОСТ 21.304-81 « Шрифты чертёжные ». Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Прописные и строчные буквы. Размеры и конструкции букв и цифр. Выполнение надписей на чертежах. |  | 2 |
| Тема 1.3. Масштаб. Нанесение размеров | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  |  | Масштаб. ГОСТ 2.302 - 68* « Масштабы». |  | 1 |
|  | 2 | ГОСТ 2.307 - 68 * «Нанесение размеров и предельных отклонений». Размерные и выносные линии, порядок их проведения. Величина и начертание размерной стрелки. Размерные числа и правила их нанесения. Уклон, конусность. |  | 1 |
| Тема 1.4. Графические приемы выполнения изображений | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Приемы вычерчивания контура детали с применением различных геометрических построений: деление отрезков, углов, окружностей на равные части. Сопряжения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | Отработка навыков написания прописных, строчных букв, цифр и текста шрифтами различных размеров. Графическая работа №1 «Шрифт чертёжный» |  |  |
|  | Вычерчивание контура детали с применением различных геометрических построений. Графическая работа №2 «Контур детали» |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |
|  | Выполнение графической работы №1 «Шрифт чертёжный » - написание строчных букв, цифр и текста . Заполнение основных надписей для графических работ № 1-3 |  |  |
| Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения. |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Методы проецирования. Ортогональное проецирование точки, прямой плоскости. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  |  |  | 1 |
|  | 1 | Методы проецирования. Проецирование точки, прямой, плоскости. Взаимное положение прямых в пространстве. Плоскости общего и частного положения. Способы преобразования проекций. Пересечение прямой с плоскостью. Взаимное пересечение плоскостей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 6 |  |
|  | Решение задач на построение комплексных чертежей точек, прямых, плоских фигур. Определение их положения в пространстве. Решение задач на определение действительной величины плоских фигур. |  |  |
| Тема 2.2. Геометрические тела. | Содержание учебного материала. | 1 |  |
|  | 1 | Определение поверхности и тела. Проецирование геометрических тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара на три основные плоскости проекций. Определение видимости граней. Акварельная отмывка, последовательность выполнения. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | Построить проекции геометрических тел, определить видимость граней. Графическая работа № 4 «Геометрические тела» Построить проекции группы геометрических тел. Графическая работа №5 « Группа геометрических тел» |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Выполнение акварельной отмывки группы геометрических тел, нанесение размеров. Графическая работа №5 « Группа геометрических тел» |  |  |
| Тема 2.3. Аксонометрические проекции | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Принцип получения аксонометрических проекций. Виды аксонометрических проекций. Алгоритм построения аксонометрических проекций плоских фигур и геометрических тел. |  | 1 |
| Тема 2.4. Пересечение тел плоскостями . | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Пересечение поверхностей тел плоскостями. Усеченные геометрические тела. Построение проекций, определение действительной величины фигуры сечения, построение развёрток поверхностей усечённых тел и их аксонометрических проекций. |  | 2 |
| Тема 2.5. Чертежи моделей | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Модель как совокупность геометрических тел, построение комплексного чертежа модели. Построение третьего вида по двум данным. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Построить проекций сечения, действительную величину сечения, развёртку и аксонометрическую проекцию усечённой части геометрического тела. Графическая работа № 6 « Усечённая призма» По двум заданным видам построить третий вид модели, нанести размеры. Графическая работа № 7 « Модель», выполняется в САПР AutoCAD/nanoCAD |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Построение аксонометрической проекции модели. Графическая работа № 7 « Модель» |  |  |
| Раздел 3. Основы технического черчения |  | 30 |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
| Тема 3.1. Изображения – виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2.305 – 68* | 1 | ГОСТ 2.305 - 68* «ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения». Виды. Определение, расположение и обозначение основных видов дополнительные и местные виды, определение, принцип получения, расположение, обозначение. Разрезы: назначение, определение, принцип получения. Разрезы простые: горизонтальный, фронтальный и профильный, вертикальный, наклонный, продольный и поперечный. Расположение, изображение и обозначение разрезов. Соединение половины вида с половиной разреза. Сложные разрезы. Местные разрезы. Сечения: определение и назначение. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений и обводка их контуров. Изображение и обозначение сечений. Штриховка в разрезах и сечениях. Выносные элементы: назначение и оформление. |  |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | Построить обозначенные и необозначенные виды данной детали. Графическая работа №8 «Виды», выполняется в САПР AutoCAD/nanoCAD Построить фронтальные, профильные разрезы заданной детали. Графическая работа № 9 « Простые разрезы» Построить сложный разрез заданной детали. Графическая работа № 10 « Сложные разрезы» Построить разрез, обозначенные, необозначенные сечения вала. Графическая работа № 11 « Сечения», выполняется в САПР AutoCAD/nanoCAD |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
|  | Обозначение разрезов и обводка чертежей – графические работы №9,10. Нанесение размеров, обозначение сечений, разрезов, обводка чертежей – графическая работа № 11 |  |  |
| Тема 3.2. Резьба, резьбовые соединения | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  |  |  | 1 |
|  | 1 | Назначение резьбы, принцип ее выполнения. Виды резьбы. ГОСТ 2.311-68 , Изображение резьбы. Обозначение резьбы на чертежах. Резьбовые соединения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Виды резьб. Виды разъемных и неразъемных соединений |  |  |
| Тема 3.3. Сборочные чертежи деталей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  |  |  | 2 |
|  | 1 | Сборочный чертёж, его назначение и содержание. Порядок выполнения сборочного чертежа. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Размеры на сборочных чертежах по ГОСТ 2.109-73. Составление спецификации. |  |  |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | Рассчитать болтовое соединение. Вычертить болтовое соединение Оформить чертёж как сборочный. Составить и заполнить спецификацию. Графическая работа № 12 «Сборочный чертёж соединения», выполняется в САПР AutoCAD/nanoCAD |  |  |
|  | Контрольная работа по разделу 3 « Основы технического черчения» | 2 |  |

5.  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ

Общие правила оформления чертежей.

- Что такое ЕСКД: ... ..?

- Какие инструменты и принадлежности необходимы при выполнении чертежей?

- Как образуются основные и дополнительные форматы?

- Назовите размеры форматов А4, АЗ, А2, А1.

- Как располагается основная надпись на форматах А4, АЗ.

- Назовите основные типы линий, и в каких случаях они применяются?

- Назовите буквы, написание которых одинаково как для заг лавных, так и для строчных букв.

- Что называется масштабом чертежа и какой ГОСТ устанавливает масштабы чертежей?

- На каком расстоянии от линии контура проставляется размерная линия?

- Какие знаки сопровождают размеры диаметра, радиуса, уклона и конусности?

- При помощи, какой таблицы можно разделить окружность на равные части?

- Что называется сопряжением?

- Какова последовательность выполнения сопряжения?

Основы начертательной геометрии и проекционного черчения.

- В чём различие между центральным и параллельным проецированием"'

- В каких случаях применяют ортогонгшьные проекции и когда аксонометрические?

- Что называют проекцией точки?

- Как называются и обозначаются плоскости проекций?

- Что называется прямой общего положения?

- Когда длина проекции отрезка прямой равна длине отрезка''

- При каких условиях прямая будет принадлежать плоскости?

- Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоскостей проекций, если на горизонтальную плоскость он проецируется в виде точки?

- Чем отличается способ вращения от способа замены плоскостей?

- В каких случаях применяют аксонометрические проекции?

- Чем отличается изометрическая проекция от диметрической?

- Назовите четыре поверхности вращения.

- Что называют многогранником? Что называют ребром и гранью многогранника?

- Какими способами определяется натуральная величина сечения?

- В чём заключается сущность метода секущих плоскостей?

- Какая линия получается в результате пересечения многогранников, тел вращения, многогранников и тел вращения?

Машиностроительное черчение.

- Назовите три вида изображений, установленных FOCI' 2.395-68*?

- Каким методом получают изображения на чертежах?

- Назовите основные виды. Как распол агают основные виды на чертежах?

- Что называется разрезом?

- Что называется сечением?

- Как образуется простой разрез?

- Чем отличается разрез от сечения?

- Как образуется сложный разрез?

- Чем отличается простой разрез от сложного разреза?

- Назовите вицы разрезов в зависимости от расположения секущей плоскости.

- Какие правила нужно знать при выполнении разрезов симметричных фигур?

- В каких случаях разрезы нужно обозначать буквами?

- Какие детали и при каком расположении секущей плоскости показывают на чертежа не рассеченными, хотя и попали в секущую плоскость?

- Какие профили резьбы вы знаете?

- Назовите  основные параметры резьбы.

- Как изображается на чертежах наружная и внутренняя резьба?

- Как обозначается на чертежах метрическая и трубная резьба?

- Перечислите виды разъёмных и неразъёмных соединений.

- Что называется сборочным чертежом и каково его назначение?

- Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

- Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе?

- Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сборочных чертежах?

Что такое спецификация и каков порядок её заполнения?

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  №1

Первая контрольная работа охватывает следующие разделы программы:

1. общие правила оформления чертежей;

2. основы начертательной геометрии и проекционное черчение;

3. машиностроительное черчение.

Перечень заданий контрольной работы №1:

- Задание № 1 Нанесение размеров.

- Задание № 2 Контур детали.

- Задание №3 Модель №1.

- Задание №4 Модель №2.

- Задание № 5 Модель с разрезом.

- Задание № 6 Сложный разрез.

- Задание № 7 Резьбовое соединение

Контрольная работа №1 выполняется на форматах АЗ и А4. Каждый лист оформляют рамкой и основной надписью. Основная надпись на чертежах выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.101-68. Размеры и начертание основной надписи даны ниже.

При заполнении основной надписи (прописной шрифт размером 7 мм, строчный шрифт размером 3,5 мм) и написании размерных чисел используется шрифт по ГОСТу 2.304-81.

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. Размер шрифта h — величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. ГОСТ устанавливает следующие размеры рифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. Параметры шрифтов приведены в таблицах 2; 3. Ширина букв и цифр определяется в зависимости от размеров шрифта h.              Шрифт чертежный типа Б с наклоном.                           Таблица 2

| Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер, h | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта – высота прописных букв | h | (10/10) | 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20. |
| Высота строчных букв | c | (7/10) | 1,3; 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14. |
| Толщина линий шрифта | d | (1/10) | 0,18; 0,25; 0,35;0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2. |
| Расстояние между буквами | a | (2/10) | 0,35;0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0. |
| Минимальный шаг строк | b | (17/10) |  |
| Минимальное расстояние между словами | e | (6/10) |  |

Таблица 3

| Наименование | Ширина букв и цифр | Относительный размер, h |
| --- | --- | --- |
| Прописные буквы | И, Й, Л, Н, Т, Ц, Б, В, К, О, Р, У, Ч, Ь, Э, Я. | (6\10) |
|  | Г, Е, З, С, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. | (5\10) |
|  | А, Д, М, Х, Ы, Ю. | (7\10) |
|  | Ж, Ш, Щ, Ф, Ъ. | (8\10) |
| Строчные буквы | а,б,в,г,д,и,й,к,л,н,о,п,р,с,у,е,о,х,ч,ъ,э,я. | (5/10) |
|  | ж, т, ф, ш, щ, м. | (7/10) |
|  | ю, ы | (8/10) |

Работу над заданиями контрольной работы №1 нужно вести в следующей последовательности: сначала ознакомиться с содержанием и образцом выполненного задания, найти свой вариант, изучить методические указания к выполнению заданий, ответить на вопросы самопроверки по изучаемой теме. Затем приступить к работе.

Задание № 1 Нанесение размеров (формат А4).

Цель задания - изучить правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68, научиться правильно чертить линии по ГОСТ 2,303-68.

Содержание задания: перечертить заданный контур, считая одну клетку равной

5 мм. Проставить размеры (ГОСТ 2.307-68). Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 1.

Задание № 2 Контур детали (формат А4).

Цель задания - изучить правила выполнения сопряжения и других геометрических построений, необходимых для вычерчивания контура детали.

Содержание задания: перечертить заданный контур. Построить сопряжения и деление окружности на равные части, линии построения оставить на чертеже, проставить размеры. Варианты заданий даны в приложении 2.

Методические указания.

Деление окружности на три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать равных частей может быть осуществлено с помощью циркуля (рис. 1),

Рис. 1

С достаточной точностью можно разделить окружность на любое число равных частей, пользуясь таблицей хорд. Зная, на какое число (n) следует разделить окружность, находят по таблице 4 коэффициент (k). При умножении коэффициента (k) на диаметр окружности получают длину хорды, которую откладывают на окружности (n) раз.

Коэффициенты для подсчёта длины хорды.

Таблица 4.

| число частей (n) | коэффициент (k) | число частей (n) | коэффициент (k) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,587 | 10 | 0,309 |
| 7 | 0,434 | 11 | 0,282 |
| 9 | 0,342 | 13 | 0,239 |

Сопряжение это плавный переход одной линии в другую. Построение сопряжения сводится к трём моментам: определение центра сопряжения; нахождение точек сопряжения; построение дуги сопряжения заданного радиуса (рис. 2).

Рис. 2

Задание №3 Модель №1 (формат А4).

Цель задания: научиться выполнять чертежи по наглядным изображениям модели. Изучить ГОСТ 2.305-68** Виды.

Содержание задания: по заданному аксонометрическому изображению модели построить три её вида. Проставить размеры. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 3.

Методические указания.

ГОСТ 2.305-68** предусматривает шесть основных плоскостей проекций. За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба. Изображаемый предмет располагают внутри пустотелого куба ( рис. 3).

Грани вместе с полученными на них изображениями совмещают с гранью 1 (принятой за фронтальную плоскость) и превращают в одну плоскость, образуя комплексный чертеж (рис. 4),

Рис.З	                                                             Рис. 4.

Изображения, полученные на гранях, оказываются расположенными в определённой связи с изображением на храни 1, а также в определённой связи между собой. Такую связь между изображениями называют проекционной.

Установлены следующие названия основных видов: 1) вид спереди - главный вид; 2) вид сверху; 3) вид слева; 4) вид справа; 5) вид снизу; 6) вид сзади. Название видов на чертежах, выполненных в проекционной связи, не надписывают. Количество видов должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления формы предмета.

Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий. На рисунке 5 невидимые части предмета показаны штриховыми линиями, в результате количество видов сокращено до трёх.

Рис. 5.

Задание №4 Модель №2 (формат А 3).

Цель задания: закрепить знания и навыки проецирования моделей в прямоугольных проекциях, научиться построению третьего вида по двум данным. Изучить правила построения аксонометрических проекций моделей. Изучить ГОСТ 2.305-68** Виды и ГОСТ 2.317 - 68 Аксонометрические проекции.

Содержание задания: построить недостающий вид модели, проставить размеры (ГОСТ 2.307-68), построить прямоугольную изометрию модели. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 4.

Методические указания.

При построении третьего вида по двум данным необходимо представить форму детали в целом. Для этого нужно выяснить, какие геометрические тела составляют данную деталь, мысленно расчленить деталь на составляющие её геометрические тела, представить себе, как они будут изображаться в отсутствующей третьей проекции.

Задание № 5 Модель с разрезом. (формат АЗ).

Цель задания: изучите правила выполнения разрезов по ГОСТ 2.305-68**

Содержание задания: по двум видам построить третий вид модели, построить фронтальный и профильный разрезы, проставить размеры, построить прямоугольную изометрию модели с вырезом четверти. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 5.

Методические указания.

Чертёж детали можно сделать более ясным и наглядным, применив способ условного изображения, называемый разрезом. Согласно ГОСТ 2.305-68 разрезом называется изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими секущими плоскостями. Разрез, выполненный одной секущей, называется простым. В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют на: а) горизонтальные - когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций (рис. 6а); б) вертикальные - когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис. 66), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций (6в).

На разрезе внутренние линии контура, изображённые на чертеже штриховыми линиями, становятся видимыми и изображаются сплошными основными линиями. Материал, попавший в секущую плоскость, заштриховывают тонкой сплошной линией под углом 45 к рамке чертежа.

Образование разрезов.

Если разрез выполнен на симметричней фигуре, то допускается соединять половину вида с половиной разреза. Границей между половиной вида и половиной разреза служит ось симметрии. В случае совпадения проекции ребра с осью симметрии границей между частью вида и частью разреза служит волнистая линия (рис. 7).

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета и разрез расположен в проекционной связи с видом, то при выполнении горизонтальных, фронтальных, профильных разрезов положение секущей плоскости на чертеже не отмечается и разрез надписью не сопровождается,

В остальных случаях разрезы на чертежах обозначают: положение секущей плоскости - разомкнутая линия, длина начального и конечного штриха 8-10 мм, толщина об волки 1,5 S - 2 S. На начальном и конечном штрихах, ближе к краю, ставят стрелки, указывающие направление взгляда. Выполненный разрез отмечается буквами по типу А-А (рис. 8).

Задание № 6 Сложный разрез. (формат А4).

Цель задания: изучить правила выполнения разрезов по ГОСТ 2.305-68

Содержание задания: Перечертить данные виды, построить сложный разрез, вычертить его на месте одного из видов, обозначить разрез, проставить размеры. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 6.

Методические указания.

Разрезы, выполненные несколькими секущими плоскостями, называются сложными Сложный разрез, образованный двумя и более параллельными секущими плоскостями называется ступенчатым. Ступенчатые разрезы могут быть горизонтальными, фронтальными, профильными. Пример ступенчатого разреза и его обозначение дан на рисунке 9. При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в одну плоскость и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии перехода от одной плоскости к другой на разрезе не указываются.

Рис. 9.

Разрезы, полученные при сечении предмета пересекающимися плоскостями, называются ломанными. В этом случае одна секущая плоскость условно повёртывается около линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой секущей плоскостью, параллельной какой-либо плоскости проекции, рис. 10.

Задание № 7 Сборочный чертёж изделия (два формата А4).

Цель задания: Изучить правила выполнения сборочных чертежей, оформление спецификаций, правила выполнения резьбовых соединений

Содержание задания: рассчитать и вычертить болтовое соединение, оформить чертёж как сборочный. Составить спецификацию к сборочному чертежу. Варианты заданий и образец выполненной работы даны в приложении 7.

Методические указания.

Приступая к выполнению задания необходимо изучить темы: изображение и обозначение резьбы, изображение крепёжных деталей с резьбой по условным соотношениям.

Последовательность вычерчивания болтового соединения. Для своего варианта определить диаметр отверстия под болт. По найденному размеру подсчитайте наружный диаметр резьбы болта  d, который равен d =Do /1.1. Полученный результат сравните с данными таблицы 5 и в случае расхождения округлите размер до ближайшего по значению номинального диаметра резьбы.

Основные размеры метрической резьбы с крупным шагом, мм.

(выдержка из ГОСТ 24705-81)	        Таблица 5.

| номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все другие размеры болта, шайбы и гайки принимаются в зависимости от заданного значения  диаметра болта на основе соотношений данных на рисунке 11.

Рис. 11.

Рассчитав болтовое соединение, вычертите скрепляемые болтом детали и по подсчитанным 1араметрам вычертите заданное соединение. Оформить чертёж как сборочный. Масштаб чертежа следует принять самостоятельно в соответствии с ГОСТ 2.302-68* с таким расчётом, чтобы изображения разместились на формате А4 и лист был равномерно заполнен.

Сборочный чертёж - графический документ, служащий для сборки изделий из готовых деталей. На сборочном чертеже показываются все детали и сборочные единицы, характер их соединения. Это достигается с помощью изображений: видов, разрезов, сечений. Сопрягаемость внутренних форм хорошо отражается на разрезах и сечениях, внешняя форма - на видах.

На сборочном чертеже наносят:

- габаритные размеры - наибольшие размеры изделия,

- присоединительные размеры - размеры, которые нужны для соединения деталей,

- монтажные размеры - размеры, которые ставятся по необходимости.

Применение габаритных и присоединительных размеров на сборочном чертеже обязательно.

На сборочном чертеже все детали и сборочные единицы нумеруются. Нумерация ведётся с помощью линий - выносок и номеров позиций. Линии - выноски начинаются точкой на видимой части детали и заканчиваются горизонтальной полкой, длина которой 8-10 мм. Над полкой записывается номер позиции (шрифт размером 7) из спецификации.

Линии - выноски не должны пересекаться между собой и с размерными линиями, не должны быть параллельными линиям штриховки. Все полки должны располагаться на одной вертикали или горизонтали. В разрезах каждая деталь заштриховывается с наклоном в разные стороны или с разным интервалом.

Заполнение основной надписи и спецификации даны в приложении 7 на образце выполненной работы.

Спецификация - это текстовой документ, определяющий состав изделия. Спецификация выполняется на формате А4. На первом листе спецификации чертится основная надпись, размер которой 185x40 мм, на последующих - 185x15. Шапка и вертикальные линии спецификации  обводятся сплошной основной линией толщиной S. Все остальные линии - тонкой сплошной, толщиной S/2.

Заполнение граф спецификации.

- Формат- Al, А2, АЗ, А4,

- Зона - остаётся свободной, т.к. чертёж несложный, на зоны не разбивается.

- Позиции - сквозная нумерация позиций.

- Наименование - записываются разделы спецификации:

- документация - сборочный чертеж, пояснительная записка,

- сборочные единицы - неразъёмные соединения внутри изделия,

- детали - собственные детали внутри изделия,

- стандартные изделия - гайки, шайбы, болты, винты и т. д.

- покупные изделия - купленная часть деталей для изделия.

Название раздела сверху и снизу ограничивается пустой строкой и подчёркивается тонкой сплошной линией. Размер шрифта в спецификации - 5 строчный. Слова «Наименование» и «Обозначение» - 5 прописной или 7 строчный. Для стандартных изделий обозначение и формат не пишется. Стандартные изделия пишутся в алфавитном порядке. Если есть сборочная единица, то номер позиции и номер детали не совпадают.

В основной надписи, в графе «Обозначение» пишется 2902010315000 без СБ.

В графе «Наименование чертежа» - название сборочного чертежа.

Размеры и начертание спецификации, ГОСТ 2.108-68.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Задание 1 «Нанесение размеров»

Содержание работы:

- Перечертить заданный контур, считая одну клетку равной 5 мм.

- Проставить размеры. (ГОСТ 2.307-68)

- Заполнить основную надпись.

Работа выполняется на формате А4, масштаб 1:1

7.2 Задание 2

«Контур летали»

Содержание работы:

- Перечертить заданный контур.

- Построить сопряжения и деление окружности на равные части, линии построения оставить на чертеже.

- Заполнить основную надпись.

- Проставить размеры.

Работа выполняется на формате А4, масштаб 1:1

7.3  Задание 3 «Модель №1»

Содержание работы:

- По заданному аксонометрическому изображению модели построить три вида.

- Проставить размеры (ГОСТ 2.307-68)

Работа выполняется на формате АЗ, масштаб 1:1

7.4  Задание 4 «Модель №2»

Содержание работы:

- По двум данным видам построить третий вид модели.

- Проставить размеры (ГОСТ 2.307-68).

- Построить прямоугольную изометрию модели.

Работа выполняется на формате АЗ, масштаб 1:1

7.5 Задание 5

«Модель с  разрезом»

Содержание работы:

- По двум видам построить третий вид модели.

- Построить фронтальный и профильный разрезы.

- Проставить размеры.

- Построить прямоугольную изометрию модели с вырезом четверти.

Работа выполняется на формате АЗ, масштаб 1:1

7. 6 Задание 6

«Сложные разрезы»

Содержание работы:

- Перечертить данные вилы,

- Построить сложный разрез, вычертить его на месте одного из видов.

- Проставить размеры, обозначить разрез.

Работа выполняется на формате А4, масштаб 1:1

7.7 Задание 7

«Сборочный чертёж оединения»

Содержание работы:

- Рассчитать болтовое соединение.

- Вычертить болтовое соединение.

- Оформить чертёж, как сборочный.

- Составить спецификацию к сборочному чертежу.

Работа выполняется на двух форматах А4, масштаб 1:1

Образец выполненного задания №7

# Text boxes

Размеры и начертание основной надписи для первого листа текстового документа (спецификации)